ART-860高精密数字光纤熔接机

主要特点：

- 高分辨5英寸LCD彩色显示，图像可根据位置需要翻转。

- 典型熔接时间9秒

- 多种加热类型可选

- 可插拔、可在线充电锂电池，携带更换方便。一次充满电后可熔接/加热180次

- 400倍独立显示X/Y轴

- 全新的助力型防风盖设计，定位更准，防尘、防风能力更强

- 工作方式：自动、手动、全自动

- USB数据接口

- 全新纤芯对准技术，对芯更准更精确

- 新型三合一皮线切割夹具

- 全新多功能1+N光纤夹具

注：1+N  一副光纤夹具多用（裸纤、皮线、跳线）+SC/LC/FC快接热熔头夹具可选配

技术参数：

| 适用光纤 | SM（单模）、MM（多模）、NZDS(非零色散)、EDF（掺饵光纤）、尾纤、皮线系列光纤 |
| --- | --- |
| 实际平均损耗 | 0.02dB（SM）、0.01dB（MM）、0.04dB（NZDS）、0.04dB（EDF） |
| 回波损耗 | ≥60dB |
| 张力测试 | 200gf（标准） |
| 熔接程序 | 50组可定义程序 |
| 热缩套管 | 20mm/40mm/60mm |
| 语言 | 中文/英文 |
| 操作环境 | 温度-10～+50℃ ， 湿度0～95%RH（不结露） ，海拔0～5000m |
| 工作电源 | 交流适配器：输入100～240V 50/60Hz 输出（直流） 12V 5A |
|  | 电池：12V 6AH |
| 尺寸/重量 | 130（W）*135（L）*130（H）/ 2210 g（机器）+370 g（电池） |

配件展示：

北京安瑞泰通讯技术有限公司  |  www.anruitai.com
营销电话：010-52722421，010-52722431-101分机

营销地址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心3号楼6G